AP-1521 膠膜棧板機

產品介紹

機械特點
●外型完美堅固,轉盤可承重2000KG.
●電磁式煞車裝置,可無段式控制伸縮膜鬆緊度.
●電眼自動設定高度,操作方便.
●轉盤緩啟動裝置,確保安全.
●採用觸控式面板,LED顯示作業情況,操作方便,維修容易.
●轉盤及膠膜座速度,可無段變速.
●可選擇單相或三相電源.
●使用者腳部安全保護裝置.　
●採用法國進口變頻器.
規格說明
●裹包高度:2000mm/2500mm兩種選擇　
●轉盤直徑:1500mm/1650mm兩種選擇　
●轉盤承重:2000kg
●伸縮膜寬厚:寬500mm.寬12-35Microns
●伸縮膜內外徑:內徑76mm.外徑250mm
●轉盤速度:2-12轉/分
●伸縮膜座度:0-6M/分
●電源:220V/60HZ/單相/3相(可選擇)　
選配
●斜坡板